## Slide 1: Digitalisering av äldre detaljplaner

## Slide 2
Alla inskickade detaljplaner
Leverans till NGP
Endast äldre detaljplaner som har ett lagakraftdatum innan 2022-01-01

## Slide 3
2022
2025
2026
2023
2024
2027
Digitalisering äldre detaljplaner
Kvalitetssäkra fastighetsgränser
Nytt internt tittskåp
Utbildning nytt tittskåp
Påverkanskampanj
Beslut KS
4 Mkr (3Mkr)
Förstudie dig.dpl.

## Slide 4: Vad har vi gjort hittills?
Våren 2025 har varit en testperiod.
Focus, obligatorisk planinformation och lathund
DP Loader, laddat dpl från NGP
Kommunicerat internt/externt
Levererat till NGP(Orsa)
Omvärldsbevakat
Georefererat alla detaljplaner
Uppdaterat byggnader inom detaljplanerna.
LMs planområdesgränserna vs kommunens
Skapat tolkningsbilagor
Beställt och hanterat mängder med akter.
DRK-mätning
”Morametoden”

## Slide 5: Tolkade detaljplaner

## Slide 6
Tolkningsbilaga
Om tolkningsbilagan och dess användning
Syfte
Kontroll av fastighetsgränser
Markanvändning
Strandskydd
Översvämningsrisk
Övrig information

## Slide 7: Morametoden
Metoden går ut på att:
Mäta så lite som möjligt
Över ett så stort område som möjligt
Få hjälp av LM med beräkningarna

## Slide 8: Morametoden - planering
Area 4 ha
DRK-gränspunkter 597st
Stompunkter 19st
Kontrollpunkter 30-50st
Metoden går ut på att:
Mäta så lite som möjligt
Över ett så stort område som möjligt
Få hjälp av LM med beräkningarna

## Slide 9: Morametoden - mätning
Passpunktsinmätning/Stompunkter
Mäts med stativ
2x180 sekunder
Minst 15 minuters tidsseparation
En mätning per sekund
Kontrollpunkter/Fastighetsgränser
Handhållet med doslibell (utan stöd)
4x20 sekunder
1 mätning/sekund med medelvärdesberäkning
Utan tidsseparation
En mätning per väderstreck

## Slide 10: Utmaningar
Tidskrävande kontrollmätning
Kort mätsäsong
Bemanning Plan och Bygg
Samsyn
  Användning av slutprodukten
  Vilka planer skall inte digitaliseras
  Likställa användning av digitala äldre detaljplaner med DRK-gränser
Fortsättning
Rekrytering, hösten 25’
Hoppas på en varm höst
Utvärdering av Mora-metoden efter leverans till KUF
Tolkning av 150 dpl 2026
Planera mätning för 2026